## Slide 1
Introducción
  Concepto de transitorio
  Orden del circuito
Transitorios de primer orden
  Respuesta natural
  Respuesta transitoria en continua
  Respuesta transitoria en alterna
Transitorios de segundo orden
  Circuitos básicos
  Respuesta natural
  Respuesta ante escalón (continua)
  Respuesta a onda sinusoidal (alterna)
Ejemplos de aplicación
Tema 13: Transitorios de 1er y 2º orden

## Slide 2
Transitorio: Evolución debida a cambios topológicos en el circuito. Transición entre un régimen permanente y otro, tras un cambio en las condiciones del estado del circuito.
Los transitorios son debidos a elementos que almacenan energía: Bobinas y condensadores.
Introducción. Concepto de transitorio

## Slide 3
ORDEN DEL CIRCUITO: número de elementos almacenadores de energía (Leq o Ceq) que tenga el circuito.
Circuitos de primer orden
Circuitos de segundo orden
Introducción. Orden del circuito

## Slide 4
Cte de tiempo
El condensador se descarga sobre la resistencia siguiendo una evolución exponencial desde el valor inicial V0 hasta 0=V∞
Para un t=τ se alcanza un 63% del ΔV=V0-V∞
Cálculo de la constante, A:
Transitorios de primer orden. Respuesta en ausencia de fuentes
Respuesta natural
Condiciones iniciales

## Slide 5
Cte de tiempo
Cualquier otra variable del circuito tiene una evolución temporal de la misma forma que la de la tensión del condensador.
Respuesta forzada=permanente
Respuesta natural=transitorio
Respuesta forzada=permanente
Respuesta natural=transitorio
El condensador evoluciona desde su valor inicial hasta el nuevo régimen permanente siguiendo una exponencial
Para un t=τ se alcanza un 63% del salto (ΔV=V∞-V0)
Única para el circuito
Respuesta a entrada cero
Respuesta a estado cero
Transitorios de primer orden. Respuesta en continua

## Slide 6
Cte de tiempo
Respuesta forzada=permanente
Respuesta natural=transitorio
Respuesta forzada=permanente
Respuesta natural=transitorio
Vc(t)
Única para el circuito
Cálculo de la constante, K:
Cualquier otra variable del circuito tiene una evolución temporal de la misma forma que la de la tensión del condensador.
Transitorios de primer orden. Respuesta en alterna

## Slide 7
Cte de tiempo
La bobina se descarga sobre la resistencia siguiendo una evolución exponencial desde el valor inicial I0 hasta 0
Para un t=τ se alcanza un 63% del ΔI=I0-I∞
Cálculo de la constante, A:
Transitorios de primer orden. Respuesta en ausencia de fuentes
Respuesta natural
Condiciones iniciales

## Slide 8
Cte de tiempo
iL(t)
I0
I∞
La bobina evoluciona desde su valor inicial hasta el nuevo régimen permanente siguiendo una exponencial
Respuesta forzada=permanente
Respuesta natural=transitorio
Respuesta forzada=permanente
Respuesta natural=transitorio
Para un t=τ se alcanza un 63% del valor salto
Respuesta a entrada cero
Respuesta a estado cero
Única para el circuito
Cualquier otra variable del circuito tiene una evolución temporal de la misma forma que la de la intensidad de la bobina.
Transitorios de primer orden. Respuesta en continua

## Slide 9
Cte de tiempo
Respuesta forzada=permanente
Respuesta natural=transitorio
Respuesta forzada=permanente
Respuesta natural=transitorio
Única para el circuito
Cálculo de la constante, K:
Cualquier otra variable del circuito tiene una evolución temporal de la misma forma que la de la intensidad de la bobina.
Transitorios de primer orden. Respuesta en alterna

## Slide 10
RLC serie: circuito compuesto por una resistencia, bobina y condensador en serie.
RLC paralelo: circuito compuesto por una resistencia, bobina y condensador en paralelo.
Condiciones iniciales
Condiciones iniciales
Equivalante Thévenin
visto desde el cjto. LC
Leq
Ceq
Equivalante Norton visto desde el cjto. LC
Leq
Ceq
Transitorios de segundo orden. Circuitos básicos

## Slide 11
Respuesta natural
Polinomio característico
Respuesta Sobre amortiguada
Respuesta Críticamente amortiguada
Respuesta Subamortiguada
Transitorios de segundo orden. Respuesta en ausencia de fuentes

## Slide 12
Transitorios de segundo orden. Respuesta en continua
Respuesta Sobreamortiguada
Determinación de K1 y K2:
Condiciones iniciales: V0 e I0
Rég. permannete: V∞
En forma matricial:

## Slide 13
Transitorios de segundo orden. Respuesta en continua
Determinación de K1 y K2:
Condiciones iniciales: V0 e I0
Rég. permannete: V∞
En forma matricial:
Respuesta Críticamente amortiguada

## Slide 14
Transitorios de segundo orden. Respuesta en continua
Determinación de K1 y K2:
Condiciones iniciales: V0 e I0
Rég. permannete: V∞
En forma matricial:
Respuesta Subamortiguada

## Slide 15
Transitorios de segundo orden. Respuesta en alterna
Respuesta Sobreamortiguada
Determinación de K1 y K2:
Condiciones iniciales: V0 e I0
Rég. permannete:
En forma matricial:

## Slide 16
En forma matricial:
Respuesta Críticamente amortiguada
Transitorios de segundo orden. Respuesta en alterna
Determinación de K1 y K2:
Condiciones iniciales: V0 e I0
Rég. permannete:

## Slide 17
En forma matricial:
Respuesta Subamortiguada
Transitorios de segundo orden. Respuesta en alterna
Determinación de K1 y K2:
Condiciones iniciales: V0 e I0
Rég. permannete:

## Slide 18
50 V
Interruptor
4 
0.1 H
t = 0
R = 4
R = 2.5
R = 7.5
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
0
2
4
6
8
10
14
16
18
20
Tiempo (s)
Corriente (A)
t    0.025 s
t    0.013 s
t    0.04 s
i = 50/4 = 12.5 A
  L/R  0.1/4  0.025 s
i = 50/2.5 = 20 A
  L/R  0.1/2.5  0.04 s
i = 50/7.5 = 6 A
  L/R  0.1/7.5  0.013 s
Motor de CC
Circuito de primer orden
Influencia de la resistencia:
R afecta a la cte. de tiempo y a I∞
La intensidad de la bobina evoluciona desde su valor inicial hasta el régimen permanente siguiendo una exponencial
Transitorio de arranque de un motor CC

## Slide 19
50 V
Interruptor
4 
0.1 H
t = 0
L = 0.1H
L = 0.2H
L = 0.05H
Tiempo (s)
Corriente (A)
0
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
0
2
4
6
8
10
12
14
L → 0
i = 50/4 = 12.5 A
  L/R
Influencia de la bobina:
L afecta a la cte. de tiempo
Motor de CC
Circuito de primer orden
La intensidad de la bobina evoluciona desde su valor inicial hasta el régimen permanente siguiendo una exponencial
t    0.025 s
t    0.0125 s
t    0.05 s
Transitorio de arranque de un motor CC

## Slide 20
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05
-6
-4
-2
0
2
4
6
Tiempo (s)
Corriente del primario (A)
1er Orden
2º Orden
Conmutación
2 
12 V
Interruptor
cerrado
1F
1
100
5 mH
  R/2L  200
0  1/LC  14142
 << 0
Subamortiguado
Interruptor abierto
Circuito de primer orden
Circuito de segundo orden serie
Circuito de encendido de un automóvil. Transitorio

## Slide 21
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05
-150
-100
-50
0
50
100
150
Tiempo (s)
Tensión del primario del transformador (V)
Conmutación
Régimen permanente final
Pico de tensión: chispa en la bujía
R = 2
R = 4
R = 0.5
R
12 V
Interruptor
C
1
100
L
Interruptor abierto:
2º orden subamortiguado
 R/2L
0  1/LC α<< 0
Interruptor abierto: 1er orden
τ=L/R
Influencia de la resistencia:
Circuito de encendido de un automóvil. Transitorio

## Slide 22
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
x 10
4
Tiempo (s)
Tensión del secundario del trafo (V)
L = 5 mH
L = 7.5mH
L = 2.5mH
R
12 V
Interruptor
C
1
100
L
Interruptor abierto:
2º orden subamortiguado
 R/2L
0  1/LC α<< 0
Interruptor abierto: 1er orden
τ=L/R
Influencia de la bobina:
Circuito de encendido de un automóvil. Transitorio

## Slide 23
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05
-6
-4
-2
0
2
4
6
Tiempo (s)
Corriente del primario (A)
L = 2.5mH
R = 4
C = 0.5F
R
12 V
Interruptor
C
1
100
L
Interruptor abierto:
2º orden subamortiguado
 R/2L
0  1/LC α<< 0
Interruptor abierto: 1er orden
τ=L/R
Influencia de R, L y C en el transitorio de 1er orden:
Circuito de encendido de un automóvil. Transitorio